|  | Дистрибьютор по ЦЧЗ: ООО «Агрохимзащита –Черноземья» 398037, г. Липецк, ул. Агрономическая, д.1 т./ф. в г. Липецке: 8-(4742) 35-06-91, 8-920-519-17-27. 8-910-354-39-71, E-mail: axz-chernozemiy@rambler.ru |
| --- | --- |

биокомпостирование коровьего навоза

Цель проведения биокомпостирования

Получение гумифицированного субстрата, обогащенного полезной микрофлорой, азотом, калием, фосфором, микроэлементами, для использования в качестве удобрения под различные сельскохозяйственные культуры.

Этого можно достичь совместимым компостированием навоза с соломой. Компостирование позволяет получить ценный продукт и является процессом очистки, который делает низкоактивные отходы нетоксичными для окружающей среды.

Компостирование - это способ получения стабильного гумифицированного продукта биологического окисления - наиболее экономически выгодного по сравнению с навозом.

Этот продукт не должен содержать токсичных для растений веществ, патогенных микроорганизмов и вредителей.

Этого возможно достичь умелым управлением процессом компостирования.

Под воздействием микроорганизмов-детоксикантов не образуются токсичные вещества, микроорганизмы с фунгицидным и бактерицидным действием подавляют развитие патогенных грибов и бактерий. Под воздействием высоких температур, как результат экзотермических процессов, также гибнут вирусы и вредители.

Инструкция по биокомпостированию

- Первый этап, продолжительность до 1 месяца

  - Подготовка смеси для компостирования

Пять частей навоза и одну часть измельченной до (3-5 см) соломы равномерно смешать и разместить на ровной бетонированной или хорошо уплотненной грунтовой площадке.

  - Подготовка растворов биодеструктора Уникал Р.

В расчетном количестве воды, для достижения в компосте (60-70% ) влажности, растворить поочередно мелассу и биодеструктор.

Раствор перемешать в течение (10-15) мин. для полного растворения компонентов. Количество необходимых компонентов указано в таблице.

  - Обработка смеси для компостирования раствором биодеструктора Уникал Р и формирование буртов.

Полученную смесь навоза и соломы формировать в бурты шириной 2 м (в основе) и 1,5 м высотой. При этом каждый слой смеси равномерно смочить рабочим раствором деструктора Уникал Р, время от времени пересыпая небольшим количеством грунта, не более (5-10)% от общей массы компоста.

Сформированные бурты сверху накрыть влажным грунтом слоем до 5 см.

Через 1 неделю массу хорошо переворошить для насыщения ее воздухом. Увлажнить, при необходимости, до (50-60% ) влажности. Снова сформировать неплотные бурты), прикрыть влажным грунтом.

Такую операцию повторить еще 3 раза (всего 4 в месяц).

1.4 Контроль процесса компостирования

Во время компостирования необходимо наблюдать следующие параметры:

температура бурта - фактическая

влажность: 1-неделя - (60-70%) 3-4-й недели - (50-60%)

РН компостной массы - фактический

микробиологический контроль - начальный, конечный

- Второй этап - начало ориентировочно через 1 месяц

(при снижении температуры в буртах до температуры окружающей среды).

Продолжительность - 2-3 месяца. Компостную массу обработать биодеструктором Уникал Р для обогащения ее полезной микрофлорой и интенсификации процесса гумификации.

Обработку провести раствором, смачивая послойно массу, которая компостируется, сформировать неплотные бурты, которые прикрыть землей.

- Нормы внесения реагентов для компостирования, на 1т навоза

| Наименование реагентов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Навоз КРС | т | 1 |
| Солома зерновых | т | 0.15 – 0.2 |
| Вода водопроводная или техническая % | % | до достижения 70 в смеси |
| Биодеструктор Уникал Р | л | 0.250 |
| Меласса свекловичная | % | 0.1 – 0.2 |

Производитель завода: ООО «Органик Лайн» тел. +7(495) 971-98-38, 567-45-40

E-mail: info@organik-line.ru, btucenter@gmail.com

Дистрибьютор в ЦЧЗ: ООО «Агрохимзащита-Черноземья» г. Липецк,                                                                                         Тел.: 8-(4742)-35-06-91, 8-920-519-17-27, 8-910-354-39-71. E-mail: axz-chernozemiy@rambler.ru