|  | Дистрибьютор по ЦЧЗ: ООО «Агрохимзащита –Черноземья» 398037, г. Липецк, ул. Агрономическая, д.1 т./ф. в г. Липецке: 8-(4742) 35-06-91, 8-920-519-17-27. 8-910-354-39-71, E-mail: axz-chernozemiy@rambler.ru |
| --- | --- |

биокомпостирование жидкого свиного навоза

Цель проведения биокомпостирования

Получение гумифицированного субстрата, обогащенного полезной микрофлорой, азотом, калием, фосфором, микроэлементами, для использования в качестве удобрения под различные сельскохозяйственные культуры.

Внесение в качестве удобрения свежего свиного навоза категорически запрещается, из-за возможного содержания некоторых токсических для растений соединений, семян сорняков и патогенных микроорганизмов, а также яиц паразитических червей. Поэтому компостирование предполагает рыхлую укладку (за счет использования твердого наполнителя: солома и т.д.)

Это обеспечивает, кроме необходимого соотношения углерода и азота (C:N), влажности, еще и хорошую аэрацию для обеспечения доступа кислорода к аэробным микроорганизмам и повышения температуры в компосте до оптимальной – 55 ºС.

Особенности

- Свиной навоз считается «холодным», т.к. вследствие большого количества жидкости, очень медленно разлагается.

- В любом чистом навозе соотношение C:N – 14:1, а для оптимального компостирования нужно соотношение от 25:1 до 30:1, т.к. при более низком соотношении происходят существенные потери азота. Потери аммиака могут быть частично устранены добавлением 2% суперфосфата или фосфоритной муки, но это удорожает процесс

Кроме того, для лучшего компостирования необходима оптимальная влажность 50-70%.

Рекомендуется добавление соломы, опилок, листьев, навоза конского, коз, овец и т.д.

Рекомендации по биокомпостированию

- 50-70 мл препарата Уникал-р, предварительно взболтанного, размешать в 10 л теплой

(25-30)0С нехлорированной (отстоянной) воды. Полить равномерно отходы.

Расход: 10 л рабочего раствора примерно на 1 м3 навоза.

По возможности, перемешать и сразу сверху прикрыть влажной почвой слоем до 5 см (лучше соломой, опилками, листьями или травой).

- Через каждые 2 недели добавлять на каждый 1 м3 навоза еще 30-50 мл препарата, разведенного также в 10 л воды и снова перемешать (если есть возможность) и сразу сверху накрыть слоем почвы (соломы, опилками и т.д.).

- Оптимальные условия компостирования:

Температура – 0-40 0С (опт. – 25-35 0С).

рН – 6,0-8,5

Избегать попадания солнечных лучей.

Все процедуры по приготовлению растворов и обработку проводить в пасмурную

погоду или утром и вечером.

Срок созревания компоста при оптимальных условиях 5-6 недель.

Примеры оптимального соотношения навоза и соломы при компостировании

Вариант 1

На 850 кг свиного навоза добавить 150 кг соломы. Соотношение C:N будет 25,5:1, W ≈ 65%.

Вариант 2

На 800 кг свиного навоза добавить 200 кг соломы,  соотношение C:N = 29,2:1 W ≈ 62%.

Производитель завода: ООО «Органик Лайн» тел. +7(495) 971-98-38, 567-45-40

E-mail: info@organik-line.ru, btucenter@gmail.com

Дистрибьютор в ЦЧЗ: ООО «Агрохимзащита-Черноземья» г. Липецк,                                                                                         Тел.: 8-(4742)-35-06-91, 8-920-519-17-27, 8-910-354-39-71. E-mail: axz-chernozemiy@rambler.ru

# Text boxes

Для ускорения процесса разложения и снижения содержания патогенных микроорганизмов в навозе необходима дополнительная обработка биодеструктором Уникал-р, содержащим комплекс взаимодополняющих друг друга микроорганизмов.